## Slide 1
propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Y. Devaux, P.Y. Lacroix, C. Blackford
23 et 24 juin 2026 Champs-sur-Marne

## Slide 2: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Les difficultés actuelles
Méthode de calcul précise sol-bâti (2D, 3D ?)
Un outil libre, adapté, accessible et permettant une certaine pédagogie
Les performances
Code robuste
Parallélisable et adaptable (liberté d’insérer son bagage technique)
Les enjeux
Etude harmonique rapide : constat bref et rapide
Etude transitoire : détail technique, approfondissement de solution
Une méthode prédictive de l’harmonique au temporel

## Slide 3: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Méthodologie initiale éprouvée
Mesures sur site
Modélisation 2D / 2,5 D des vitesses vibratoires et recalage (MEFISSTO)
Projection RIVAS
Développement avec la 3D
Modélisation 3D (Code_Aster)
Comparatif mesure, 2D puis 3D harmonique
Perspective 3D temporelle (cas simplifié)
Etude de sensibilité de mitigation : implantation d’un mur enterré
Un exemple de développement sur un cas d’étude

## Slide 4: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Le cas d’étude
Immeuble neuf
1 parking en sous-sol
6 étages
Problématique ferroviaire
Ligne multimodale en contrebas
Gêne tactile, gêne audible
Sol limoneux et sableux

## Slide 5: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Modélisations sur Code_Aster des niveaux vibratoires
Géométrie sous Salomé / module Geometry:
Sols et voies en volumes 3D
Voiles et planchers en surfaces 2D
Points d’excitation / récepteur
Remblais
Limon
Sable
Marno-calcaire
Voie
Excitation
Récepteur

## Slide 6: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Modélisations sur Code_Aster des niveaux vibratoires
Maillage sous Salomé / module Mesh
3D / 2D : NetGen3D / NetGen2D
1D: taille max. de 0,5 m
Géométrie sous Salomé / module Geometry

## Slide 7: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Modélisations sur Code_Aster des niveaux vibratoires
Maillage sous Salomé / module Mesh
Géométrie sous Salomé / module Geometry
Modélisation et calculs avec Code_Aster

## Slide 8: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Modélisations sur Code_Aster des niveaux vibratoires
Maillage sous Salomé / module Mesh
Géométrie sous Salomé / module Geometry
Modélisation et calculs avec Code_Aster
Post-traitement avec Python / Paraview

## Slide 9
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Calcul harmonique
(signal de 1 N sur chaque fréquence)
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments

## Slide 10
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Sans frontière absorbante
Avec frontière absorbante
Importance des frontières absorbantes

## Slide 11
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Mefissto (31,5 Hz)
Code_Aster (31,5 Hz)
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Comparaison avec MEFISSTO
Sur un même plan, les niveaux vibratoires estimés par MEFISSTO sont plus élevés

## Slide 12
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Mefissto (63 Hz)
Code_Aster (63 Hz)
Comparaison avec MEFISSTO
Sur un même plan, les niveaux vibratoires estimés par MEFISSTO sont plus élevés

## Slide 13: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Comparaison avec MEFISSTO – points récepteurs
Recalage des modèles avec des mesures sur site (en pied de bâtiment)
Bonne correspondance au R0
Ecart conséquent au R1 (et aux étages supérieurs)

## Slide 14
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Injection d’un signal temporel issu de mesures
 | Harmonique | Temporel
Type d’excitation | 1 N sur chaque fréquence | Signal mesuré
Transitoire | / | Oui
Indicateurs | Grandeurs moyennes | Grandeurs instantanées
Du calcul harmonique au temporel

## Slide 15
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Calcul temporel

## Slide 16
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Intérêt du temporel
Injection d’un signal réel (accélération au cours du temps)
Interactions entre sources
Visualisation de la propagation des fronts d’onde, des phénomènes transitoires
Calcul temporel – points récepteurs

## Slide 17
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Intérêt du temporel
Injection d’un signal réel (accélération au cours du temps)
Interactions entre sources
Visualisation de la propagation des fronts d’onde, des phénomènes transitoires
Evolution des niveaux dans le temps (RMS, max, durée d’un phénomène …), calcul d’indicateurs pour la gêne vibratoire
Calcul temporel – points récepteurs

## Slide 18: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Résultats
Jusqu’à 5 dBv d’atténuation à 40 Hz au R0
Forte dépendance fréquentielle
Ajout d’un mur antivibratoire
Largeur 10 cm, profondeur 3 m
Matériau: résilient

## Slide 19: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Conclusions et perspectives
Bonne correspondance des niveaux vibratoires au R0, mais écarts aux étages
Injection de signaux mesurés, avec une meilleure visualisation des phénomènes, grâce aux études temporelles
Affiner la modélisation du bâtiment (poutres, liaison avec le sol)
Injecter différents signaux de matériels roulants pour évaluer les impacts vibratoires
Coupler le déplacement de sources aux modèles existants

## Slide 20: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Conclusions et perspectives
Merci de votre attention !

## Slide 21: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Annexes

## Slide 22: Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Matériau | E (MPa) | Nu (-) | Rho (kg/m3) | Vitesse des ondes (m/s) | Longueur d’onde (m) | Taille de maille (m)
Béton | 30e9 | 0.2 | 2400 | 2282 | 22.8 | 2.28
Remblais | 300e6 | 0.4 | 1800 | 177 | 2.4 | 0.24
Limon | 150e6 | 0.4 | 1700 | 912 | 1.8 | 0.18
Marne | 4000e6 | 0.2 | 2000 | 233 | 9.1 | 0.91
Sable | 300e6 | 0.45 | 1900 | 2282 | 2.3 | 0.23
Remblais
Limon
Sable
Marno-calcaire

## Slide 23
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Modélisations sur Code_Aster des niveaux vibratoires
Et dans le code:
Affectation des matériaux
Affectation des modèles
Complément pour les surfaces 2D
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments

## Slide 24
Introduction
Modélisation
Résultats
Conclusions
Modélisations sur Code_Aster des niveaux vibratoires
Et dans le code:
Création des matrices:
-masse
-rigidité
-amortissement
Calcul harmonique
(1 N sur chaque fréquence)
Propagation des vibrations d’origine ferroviaire dans le sol et dans les bâtiments